Programmazione il Icom-M802 & del modo di manopola nascosto Il Icom M802 ha un modo "aperto" non documentato non discusso nella documentazione in anticipo. Mettendo il M-802 dentro "al modo aperto" è il primo punto alla programmazione su ordinazione la radio con le frequenze che usate ed è la chiave ad accedere al modo di manopola nascosto. Il modo di manopola è una caratteristica fondamentale del M802 poichè permette di sintonizzare la radio come una radio normale di prosciutto o di. Qui è come mettere la radio nelle frequenze di modo e dell'insieme di manopola:

| Punto | Istruzione | Cambiamento Dell'Esposizione Della Manopola |
| --- | --- | --- |
| 1. | Metta la radio nel modo APERTO. | Con la radio spenta mantenga i 2, il modo e le chiavi di TX allo stesso tempo ed accenda la radio. | Esposizione normale della manopola. Il M802 non indica se relativo all'aperto o chiuso modi. |
| 2. | Esposizione prescelta di frequenza | Premi il Freq/CH abbottonisi per selezionare l'esposizione di frequenza | Le informazioni del LCD forniscono dall'esposizione della scanalatura all'esposizione di frequenza |
| 3 | Possibilità di sintonia prescelte | Premi il CLAR/rx tasto. Se la radio è nel modo aperto, un cursore (assomigli ad un underline) comparirà sotto uno dei numeri visualizzati di frequenza. Se il cursore non è là la radio è nel modo closed. Ripeti punti 1, 2, & 3. | 8152. 0 |
| 4 | Selezione della frequenza | Giri la manopola di sinistra fino a che il cursore non sia sotto il numero nella colonna che desiderate cambiare. | 8 152,0 |
| 5 | Selezione della frequenza | Giri la manopola di destra di sinistra o di destra fino a che il numero voluto nella colonna selezionata non abbia visualizzato (in questo esempio 14 megahertz). | 14 152,0 |
| 6 | Selezione della frequenza | Giri la manopola di sinistra in senso orario per spostare il cursore verso la colonna che seguente desiderate cambiare (in questo esempio la colonna 100KHz). | 14 1 52,0 |
| 7 | Selezione della frequenza | Giri la manopola di destra di sinistra o di destra fino al numero voluto nella colonna selezionata visualizzata nella colonna da 100 chilocicli (in questo esempio 3). | 14 3 52,0 |
| 8 | Selezione della frequenza | Giri la manopola di sinistra in senso orario per spostare il cursore verso la colonna che seguente desiderate cambiare (in questo esempio la colonna 10KHz). | 143 5 2,0 |
| 9 | Selezione della frequenza | Giri la manopola di destra di sinistra o di destra fino al numero voluto nella colonna selezionata visualizzata nella colonna da 10 chilocicli (in questo esempio 1). | 143 1 2,0 |
| 10 | Selezione della frequenza | Giri la manopola di sinistra in senso orario per spostare il cursore verso la colonna che seguente desiderate cambiare (in questo esempio la colonna del 1KHz). | 0 1431 2 |
| 11 | Selezione della frequenza | Giri la manopola di destra di sinistra o di destra fino a visualizzare il numero voluto nella colonna selezionata nella colonna da 1 chilociclo (in questo esempio 3). | 0 1431 3 |
| 12 | Trasmetta & ricevi sulla nuova frequenza | Premi il TX per regolare sia il trasmett che ricevere le frequenze al compor- in frequenza. In questo esempio la radio trasmetterà e riceverà su 14,313 megahertz. | La prima linea della manopola del LCD visualizzerà SIMP sopra la frequenza. |
| 13 | Ricevi soltanto sulla nuova frequenza | Premi il RX tasto per regolare soltanto recentemente la frequenza di ricezione al compor-in. In questo caso, la radio ascolterà su 14,313 megahertz, ma trasmette sulla frequenza precedentemente regolata | La prima linea della manopola del LCD visualizzerà la duplicazione sopra la frequenza. |
| 14 | Rinvio per scavare canali modo | Pressione del CLAR/rx il tasto fornirà la radio di un cavicchio di nuovo al modo della scanalatura. |  |
| 15 | Nota: Non è necessario da regolare individualmente ogni colonna. Metta il cursore sotto c'è ne delle colonne e ruoti la manopola destra, di sintonia la radio come una radio normale FM/di. Ricordisi di, il più lontano alla destra ch'una colonna è individuata, più fine l'incremento di sintonia. |
| Frequenze di programmazione nel gruppo programmabile della Manica dell'utente di Icom M-802 |
| Punto | Istruzione | Che cosa Sta accadendo |
| 1 | Premi il tasto di Freq/CH per mettere il M-802 nel modo della Manica se necessario. | Con ogni pressa del CH/Freq abbottoni l'esposizione del LCD fornirà avanti e indietro, visualizzando la scanalatura radiofonica selezionata e con la pressa seguente che visualizza la frequenza memorizzata in quella scanalatura radiofonica. |
| 2 | Selezioni la scanalatura che desiderate programmarsi girando la grande manopola destra (manopola del selettore di scanalatura) | La manopola del selettore di scanalatura seleziona le scanalature all'interno di un gruppo della Manica . |
| 3 | Premi il tasto di Freq/CH per mettere il M-802 nel modo di frequenza. | State fornendo la radio di un cavicchio nel modo di frequenza. |
| 4 | Premi il tasto di CLAR/rx | Vedrete sulla linea superiore dell'esposizione del LCD. |
| 5 | Entri nella frequenza voluta usando la tastiera , o compongala dentro se l'Istituto centrale di statistica M0802 nel modo di manopola. | Siete selezione che il nuovi ricevono e che trasmettono la frequenza. |
| 6 | Premi e tenga il tasto di ENTR. | Immagazzina il nuovo RX & la frequenza ed il modo di TX per questa scanalatura radiofonica nella memoria permanente di M-802's. |
| 7 | Premi CLAR/rx per rimuovere | Cavicchi fra il modo di sintonia ed il modo della scanalatura. |
| Aggiungendo Names/Labels alle vostre scanalature |
| Punto | Istruzione | Che cosa Sta accadendo |
| 1 | Premi il Freq/CH . tasto. | Metta il M-802 nel modo della Manica se necessario. |
| 2 | Premi " la F " (tasto di funzione) | Permetta il modo di funzione. |
| 3 | Premi il Freq/CH |  |
| 4 | Ruoti la manopola destra del selettore della Manica per selezionare la prima posizione del carattere. | La rotazione della manopola del selettore di scanalatura seleziona la posizione del carattere dove desiderate entrare in una lettera o in un numero. |
| 5 | Usando la tastiera, entri nel carattere voluto. |  |
| 6 | Ruoti la manopola destra del selettore della Manica per selezionare la posizione del carattere seguente. |  |
| 7 | Usando la tastiera , entri nel carattere seguente. |  |
| 8 | Continui con punti 6 - 7 fino a che non abbiate completato l'etichetta della scanalatura, o tutte e otto le posizioni sono riempite. | Il formato massimo dell'etichetta della scanalatura è otto caratteri. |
| 9 | Premi OTORINOLARINGOIATRICO una volta rifinito. | Immagazzina l'etichetta recentemente inserita della scanalatura nella memoria permanente della radio. |

| Prodotti Di Ordine | Autorizzazione del FCC | Rete Ad ovest Del Litorale SSB | Reti Cruising Del Litorale Orientale | Litorale Ad ovest di BBC | BBC America del Nord | Bbc America Del sud | Rete Munita Delle Forze | VOA | Modem Di Pactor-II | Guida Di Sailmail | Icom M-802 | Canali simplex Marini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |